## Slide 1: АНАЛИЗ УЯЗВИМОСТЕЙ КРИПТОАЛГОРИТМА RSA ПРИ ЕГО АППАРАТНОЙ РЕАЛИЗАЦИ
Горелкин Богдан Константинович
гр. 168-М
Научный руководитель:
Рогожников Евгений Васильевич
Кандидат технических наук, доцент
Консультант:
Sebastien PILLEMENT
Professor of Embedded Real Time Systems
Research at the IETR laboratory
Томск 2020

## Slide 2: Область применения
  Умные города - парковка, городской транспорт, освещение и др.
  Сельское хозяйство - мониторинг параметров окружающей среды, управление запасами, автоматизация процессов и др.
  Производство - мониторинг и контроль технических процессов и др.
  Энергетические сети - учет и мониторинг, управление интеллектуальными сетями и др.
  Умные дома - пожарная / охранная сигнализация и др.
  Транспорт - управление автопарком, отслеживание грузов и др.
  Персональная электроника - Мониторинг здоровья, системы контроля местоположения и др.
  Окружающая среда - мониторинг состояния воздуха, водных объектов и др.
1

## Slide 3
ВВЕДЕНИЕ
Интернет вещей (IoT) состоит из сложных датчиков, исполнительных механизмов и микросхем, встроенных в физические объекты вокруг нас, что делает их умнее, чем когда-либо. Все эти вещи связаны между собой и обмениваются огромными данными между ними и с другими цифровыми компонентами без какого-либо вмешательства человека.
Настоящая инновация и потенциал Интернета вещей заключается в преобразовании бизнес-моделей, предоставлении компаниям возможности продавать продукты, принося новые выгоды как компании, так и потребителю.
2

## Slide 4: Цель данной работы
  Рассмотреть угрозы безопасности передаваемых данных
  Разобрать работу алгоритма RSA
  Исследовать атаки по сторонним каналам
3
изучить атаку по побочному каналу на криптографический алгоритм RSA с использованием данных от встроенного датчика температуры на микроконтроллере STM32F070Rb на плате Nucleo
Для достижения поставленной цели требуется:
°C
°C
°C
°C
  Реализовать экспериментальную установку
  Выполнить тест атаки RSA через температурный канал
  Проанализировать полученные результаты
Защита от атак по побочным каналом, в настоящее время, является приоритетным направлением исследований в области защиты информации.

## Slide 5
Конфиденциальность передаваемых/собираемых данных
Confidentiality must guarantee data illegibility with unauthorized access
4
 | Пример | Алгоритм основан
Симметричный алгоритм шифрования | AES | На сложности решения некоторых типов уравнений.
 | DES | На комбинации нелинейных (S-блоков) и линейных (перестановок E, IP, IP-1) преобразователей.
 | GOST block cipher (Magma) | На сетях Фейстеля.
Ассиметричный алгоритм шифрования | RSA | На сложности факторизации полупростых чисел
 | Elgamal | На сложности вычисления дискретных логарифмов в конечном поле
 | DSA | На сложности вычисления дискретных логарифмов в конечном поле

## Slide 6
5
R
S
A
  Rivest
  Samir
  Adleman
Область применения криптографических алгоритмов с открытым ключом
  Как самостоятельное средство защиты передаваемых и хранимых данных
  Как средство для распространения ключей
  Средства аутентификации пользователя
Основной принцип шифрования RSA построен на больших простых числах (p и q) и математических операциях над ними. В асимметричном, в отличие от симметричного, генерируется не один, а пара ключей: приватный ключ используется для расшифровки сообщений адресатом и остается секретным, а публичный ключ передается адресату по незащищенным каналам.

## Slide 7: Алгоритм работы RSA шифрования
6
Выбираются два случайных больших простых числа 𝑝 и 𝑞
Проверка p и q на простоту?
p = 17; q = 19;
Поиск e такого что:
e<ф(n)
Поиск d такого что:
no
yes
Шифрование по рассчитанному публичному ключу {e;n}
Дешифрование по рассчитанному секретному ключу {d;n}
;

## Slide 8: Криптографическая стойкость RSA
7
lg n | Количество операций | Примечания
50 | 1.4*1010 | Раскрываем на суперкомпьютерах
100 | 2.3*1015 | На пределе современных технологий
200 | 1.2*1023 | За пределами современных технологий
400 | 2.7*1034 | Требует существенных изменений в технологии
800 | 1.3*1051 | Не раскрываем
Согласно рекомендациям авторов алгоритма RSA размеры модуля n выбираются по следующим критериям:
768 bits - для физических лиц;
1024 bits - для коммерческой информации;
2048 bits - для секретной информации

## Slide 9: Атака по сторонним каналам (SCA)
8
Контроль над вычислительным процессом
  Пассивный - злоумышленник получает информацию без заметного воздействия на систему
  Активный - злоумышленник действует на систему, в результате чего его поведение изменяется
Используемый метод анализа
  Простая SC атака - исследование прямой связи между процессами в устройстве и полученной информацией
Способ доступа к системе
  Агрессивные - вскрытие системы криптоаналитиком и получение прямого доступа к внутренним её компонентам.
  Полуагрессивные - воздействие на внутренние компоненты происходит без непосредственного контакта с устройством
  Неагрессивные - без воздействия на исследуемую систему
  Дифференциальная SC атака - использование статистических методов для изучения зависимости входных данных от информации, полученной через сторонний канал

## Slide 10: Атака по сторонним каналам Side Channel Attacks (SCA)
9
направлены на уязвимость криптосистемы при ее практической реализации

## Slide 11: Атаки по температуре
10
  Наибольшая вероятность возникновения ошибок вычислений возникает между 150 и 160 ◦C. Средняя температура индукции неисправности составляет 154,4 ◦C.
*Hutter M., Schmidt M. (2014). The Temperature Side Channel and Heating Fault Attacks. Cryptography ePrint Archive, 190
При реализации алгоритмов криптографического устройства
сохранение секретного ключа происходит в энергонезависимой памяти и, при необходимости, загружается в SRAM. Этот ключ всегда загружается в одну и ту же ячейку памяти в SRAM, поскольку программный код или аппаратная реализация обычно задаются при реализации и не подлежат изменению.

## Slide 12: Процесс реализации экспериментальной установки
  Вычисление публичного и секретного ключей
  Получение зашифрованное сообщения и дешифровка на микроконтроллере stm32 для проверки правильности шифрования
  Дешифрование сообщения на STM32 в цикле
11
Этапы получения экспериментальных данных
  Получение напряжения от встроенного датчика температуры STM32 по DMA

## Slide 13: Экспериментальная установка
12

## Slide 14: Графики температуры
Experiment |  | 1 | 2 | 3 | 4
p |  | 11 | 103 | 4993 | 10007
q |  | 13 | 107 | 4999 | 10009
n |  | 143 | 11021 | 24960007 | 100160063
φ(n) |  | 120 | 10812 | 24950016 | 100140048
e |  | 7 | 5 | 5 | 5
d |  | 103 | 4325 | 19960013 | 60084029
Symbol | ASCII | Encrypted data |  |  | 
0 | 48 | 126 | 9469 | 5203898 | 54483842
1 | 49 | 36 | 7019 | 7915172 | 82155123
2 | 50 | 41 | 10566 | 12979916 | 12019811
3 | 51 | 116 | 1825 | 20545160 | 44545062
4 | 52 | 13 | 1574 | 5803927 | 79723843
5 | 53 | 92 | 3648 | 18835381 | 17555241
6 | 54 | 76 | 8122 | 9884898 | 58524772
7 | 55 | 55 | 10410 | 4084235 | 2484060
8 | 56 | 56 | 1385 | 1611622 | 49931461
9 | 57 | 73 | 562 | 2651889 | 731679
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
13

## Slide 15: Ток, потребляемый микросхемой
14
№ | Шифруемые значения | Дешифруемые значения | Изменение температуры | Потребляемый ток | Количество полученных измерений
1 | 2 | 8 | 1,59 | 20,352 | 2191
2 | 3 | 27 | 1,59 | 20,886 | 2200
3 | 100 | 1000000 | 1,64 | 21,087 | 2204
4 | 1500 | 375000000 | 1,54 | 20,842 | 2216
5 | 4002689921 | 4002689915 | 1,59 | 20,538 | 2208
6 | 4002689920 | 4002689896 | 1,59 | 20,595 | 2205
7 | 133964360 | 2147483647 | 1,59 | 20,341 | 2222
8 | 1024 | 1073741824 | 1,49 | 19,647 | 2210

## Slide 16
Спасибо за внимание!
Уязвимость RSA, на данный момент, обусловлена не алгоритмом, а его практической реализацией.
Получены новые экспериментальные данные и предлагается использовать температурные измерения с целью вычисления ключей шифрования, а также для предотвращения атака
При аппаратной реализации криптографического устройства важно предусмотреть атаки со стороны побочных каналов
Побочные каналы несут в себе полезную информацию и могут дополнять друг друга.
Решения по безопасности для Internet of Things еще не полностью изучены, необходимо продолжать научные исследования и предлагать современные решения, способные улучшить ситуацию в сфере безопасности интернета вещей.
15
Заключение

## Slide 17
Спасибо за внимание!
1. Горелкин Б.К., Рогожников Е.В. Алгоритм асимметричного шифрования rsa на микроконтроллере stm32f070rb// «Научная сессия ТУСУР – 2020» (Томск, 25-27 мая 2020 г.) //
В печати.
16
Список опубликованных работ
Горелкин Богдан Константинович
гр. 168-М
Научный руководитель:
Рогожников Евгений Васильевич
Кандидат технических наук, доцент
Консультант:
Sebastien PILLEMENT
Professor of Embedded Real Time Systems
Research at the IETR laboratory